# MIK-P262集气筒式液位变送器

产品概述

MIK-P262集气筒式液位变送器由不锈钢集气筒、不锈钢毛细管及接线盒组成。传感器与信号处理电路设计在在接线盒内部，集气筒投入到被测液体内部，负责采集压力信号。集气筒内的气体采集到的液位压力信号通过不锈钢毛细管将压力传递给传感器，由此避免了传感器与被测介质的直接接触，适应于高温腐蚀性等场合，有效地解决了高温腐蚀液体以及污水液位测量的难题。

MIK-P262型广泛应用于环保、水利、变频供水、工业过程控制、化工等领域的液位测量控制。在测量污水、淤泥等介质时可根据客户要求增加过滤网结构。

特点

集气筒式液位探头

扩散硅压阻传感器

探头投入式测量方式，安装简单方便

测量高温介质

全金属铠装，高强度钢管结构

多重防护结构设计，防护能力高

有液晶显示可选择

选用防腐不锈钢材料，适合多种场合

产品尺寸

电流输出

电压输出

性能参数

量程范围：         0～1m…20m水柱

压力类型：         表压、绝压

供电电源：         24VDC、12VDC

输出信号：         4～20mA、1～5V、0～5V、0-10V可选

补偿温度：         -10～70℃

工作温度：         -40～150℃

储存温度：         -40～125℃

零点温度漂移：     ±2%FS

灵敏度温度漂移：   ±2%FS

过载压力：         150%FS

机械振动：         20g（20-5000HZ)

冲击：             100g（11ms）

综合精度：         0.1、0.3、0.5级可选

长期稳定性：       ±0.2%FS/年

响应时间：         ≤1ms（上升到90％FS）

绝 缘：            100MΩ/250VDC

材质：             接线盒低铜铝合金；液位探头全不锈钢

法兰和电缆全不锈钢

介质兼容：         与316L不锈钢兼容的各种介质

防护等级：         IP65

参数选型